## Slide 1: Réalisations et projets futures de la platforme High Contrast Imaging Balloon System (HiCIBaS).
Nicolas Payeur
Supervision: Pr. Simon Thibault
COPL, Université Laval
Shaping light
one ray at a time
© 2021

## Slide 2
Plan de Présentation
Shaping light
one ray at a time
  Payload HiCIBaS-II
  Objectifs Scientifiques
  Mission et plan de vol
  Lancement
  Vol
  Résultats
  HiCIBaS-III

## Slide 3
HiCIBaS-II
Shaping light
one ray at a time
Guidage grossier:
Champ de vue: 5,44°
Guidage fin:
Champ de vue: 0,168° (10’)
Télescope (Celestron C14-AF XLT):
Schmidt-Cassegrain
14’’
f/11
LOWFS (Shack-Hartmann):
Focale: 15,3 mm
Sensibilité au tilt dans le ciel: 0,1’’

## Slide 4
Objectifs Scientifiques
Shaping light
one ray at a time
Mesurer le tilt en vol
Compenser le tilt en temps réel
Étoile très brillante

## Slide 5
Mission et plan de vol
Shaping light
one ray at a time
Intégration:
<2 semaines
Raccord mécanique, électrique et logiciel
Plan de vol:
Au plafond pour 23h-00h
Décrochage au matin
À 40 km (~-60°C, ~0,001 atm)
Observation de capella et arcturus

## Slide 6
Défis
Shaping light
one ray at a time
  Se familiariser avec tous les sous-systèmes
  Intégrer tous les sous-systèmes ensemble
  Deadline important
  Bris critiques

## Slide 7
Lancement
Shaping light
one ray at a time

## Slide 8
Vol
Shaping light
one ray at a time
En Réalité:
Vents au plafond plus forts que prévu
Décrochage à 5h40 (fin de la mission)
Levé du Soleil raté
Compromis:
Vol plus court (grands vents)
Changement d’étoile d’observation afin que tous les payloads puissent observer en même temps

## Slide 9
Résultats
Shaping light
one ray at a time
  Le moteur d'élévation a arrêté de fonctionner autour de 2h45 et ne s'est jamais rallumé
    Cause: bris d’un convertisseur AC-DC
  Photos vides avec les 3 caméras prises en regardant vers le sol
  Tous les sous-systèmes (excepté moteur d’élévation) étaient fonctionnels jusqu'à la fin de la mission
  Beaucoup d’apprentissage !

## Slide 10
HiCIBaS-III ?
Shaping light
one ray at a time
  Objectifs Scientifiques:
                Détection de débris spatiaux
                Caméra EMCCD et comptage de photons
                Miroirs déployables
  Date: TBD (2026?)
  Réutilisation partielle ou complète de la plateforme

## Slide 11
Merci !
Shaping light
one ray at a time